## Slide 1: Presentatie Team TurnTable
Embedded Systems II
Daan Delabie
Jona Cappelle
Niels Bauwens
Pieter Vanherck
Tuur Vandecauter

## Slide 2: Inhoud
Introductie
Software
Hardware
PCB
Power
Sensors
RFID
Connectivity & Visualisation
Accelerometer
Magnetometer
LoRa
Website
Situatieschets
Architectuur
Behuizing
(Mechanische) Onderdelen

## Slide 3: Introductie
Geheugenspel Simon
  Sequentie symbolen
Detectie spelers
High scores

## Slide 4: Software
‘Basic’ versie met knoppen
Selectie symbool met random number generator
Naarmate sequentie groeit, gaan numbers in array

## Slide 5: Software
Idee voor symbolen uitgewerkt met leds

## Slide 6: Software
Main functie nodig om het spel te simuleren gebruikmakend van vorige slides (te groot om in slides te zetten)

## Slide 7: Hardware
Situatieschets
Architectuur
Behuizing
(Mechanische) Onderdelen
PCB
Power

## Slide 8: Hardware: De basis

## Slide 9: Hardware: Situatieschets (bovenaanzicht)
Aanduidpijl
Symbolen (achtergrondleds)
Zonnepaneel
2 x 7-segmenten display
Drukknop
Symbolen (achtergrondleds)
RFID antenne

## Slide 10: Hardware: Architectuur

## Slide 11: Hardware: Architectuur

## Slide 12: Hardware: Behuizing
Materiaal:
Trespa 20 mm (€ 139,55 / m2)
Tricoya 18 mm (€ 62,41 / m2)
MDF (groen) 18 mm (€ 13,41 / m2)

## Slide 13: Hardware: Onderdelen
2 x 7 segementen display
Achtergrond led
Drukknop

## Slide 14: PCB Design
LoRa
Microcontroller
Sensors

## Slide 15: PCB Design: Schematic

## Slide 16: Accelerometer + Magnetometer
Interrupt based – Non blocking
100 Hz sampling frequency
Result: Angle [°]
“Always-on” accelerometer (±40 µA)
Magnetometer when active (±1.1 mA)
Option: Tilt correction

## Slide 17: Accelerometer + Magnetometer: Functions
ICM_20948_Init();
ICM_20948_accelDataRead(data.ICM_20948_accel);
ICM_20948_magDataRead(data.ICM_20948_magn);
ICM_20948_magn_to_angle(data.ICM_20948_magn, data.angle);
/* Wake on motion: 50 mg's (0.05 G) - 50 Hz*/
ICM_20948_wakeOnMotionITEnable(true, 50, 50);
Notes: Data type: accel + mag + + angle + calibration values
I2C

## Slide 18: Magnetometer: Calibration
Notes: Waarom kalibratie?

## Slide 19: Magnetometer: Calibration
Technologiecampus Gent

## Slide 20: Energy Harvesting
Energy Harvesting PCB
3,3 V

## Slide 21: Energie Berekening: assumpties
3 uur (na elkaar) speelbaar
30 spelletjes in 3 uur gespeeld (6 min per spel inclusief aanmelding)
2x highscore in top drie verbroken per 3u spelen
Tijd nodig per dag om highscore te zenden via LoRa: 1 s (gemeten: 63,6 ms)
7 segment displays flikkeren gedurende ieder spelletje ongeveer 20 seconden
Slecht 1 backlight tegelijk aan
RFID aanmelden: 2 min per spel
In sleepmode: accelerometer dient als interrupt

## Slide 22: Energie Berekening
Sleep mode
Energieverbruik per dag | 1838,9 J
Energieverbruik | 182,4 mAh
Maximaal te leveren vermogen (indien alles tegelijk aan) | 880 mW
Maximaal te leveren stroom | 380,5 mA
Totaal
Energieverbruik per dag | 674 J
Energieverbruik | 134,5 mAh
Energieverbruik per dag | 2512,9 J
Energieverbruik | 316,9 mAh
Actieve mode
Berekening Batterij
10 dagen autonome werking (zonder opladen via zonnepaneel)
2512,9 J/dag • 10 dagen = 25129 J
Capaciteit: 1886 mAh
Batterij: 2900 mAh

## Slide 23: Energie Berekening
Berekening Zonnepaneel
V = 6,5 V Pmax = 2 W
Rendement = 19%
Oppervlakte = 0,0143 m²
Veronderstel een dag in de winter in België:
instraling = 0,5 kWh/m²
E = instraling/m² • oppervlakte • rendement
E = 0,5 kWh/m² • 0,0143 m² • 0,19 • 5 uur zon/dag = 6,75 Wh = 24300J --> ruim voldoende (+ paneel ligt plat en kan bedekt zijn)
Waarom dit zonnepaneel gekozen?
Krasbestendig
Waterbestendig IP67
Ideaal om op een tafel te leggen waar studenten eten

## Slide 24: Schema voor het opladen van de supercap
SPV1050

## Slide 25: Schema voor het opladen van de batterij
Opladen batterij
BQ25505RGRR

## Slide 26: PCB
5,7 cm – 3,5 cm

## Slide 27: PCB

## Slide 28: RFID
Studentenkaart uitlezen
ISO/IEC 14443A (13,56 MHz)
CLRC663 plus & antenne
I²C
2,5V - 5V

## Slide 29: Connectivity
Beste scores visualiseren
Low power systeem
Lokaal
  Encoderen
  LoRa
Cloud
  The Things Network
  Website

## Slide 30: Connectivity - Lokaal
Type | R/S/U | Number | Score
#bytes | 1 | 3 | 1
LoRa datapakket:
Studenten nummer
Score
5 bytes

## Slide 31: Connectivity - Cloud

## Slide 32: Connectivity - Cloud
TTN Payload decoder (Javascript)
TTN Data Storage
  + metadata

## Slide 33: Connectivity - Cloud
Python script
  Interval 1m
Swagger API
  cURL
MYSQL Database

## Slide 34: Connectivity - Cloud

## Slide 35: Besluit
Tafels leuker, mensen buiten lokken
Nagedacht over keuzes: gebruiksvriendelijk, stevig,…
Low-Power waar het kon (bij speler-interactie is dit moeilijk)
Covid-19:
  RFID, 7-seg display te laat
  Aparte verantwoordelijkheden, wel in overleg
  Vlotte integratie voorzien v/d aparte onderdelen

## Slide 36: Bedankt voor jullie aandacht
Zijn er nog vragen?